Protocolo de Actuación Municipal de

por accidente o rotura en

Presa de________

Fecha revisión: _________

Protocolo de Actuación Municipal de ________   por  accidente o rotura en Presa  de  _________.

Este Protocolo de Actuación será Anexo del Plan Territorial Municipal. En caso de que el municipio disponga del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones, el Protocolo de Actuación formará parte del mismo como Anexo VII. Es por ello que el contenido no se extiende en la estructura organizativa ni en el catálogo de medios y recursos y directorio municipales.

Cada municipio dimensionará los recursos a movilizar en función de la gravedad de la inundación esperada en su territorio, que viene determinada por los elementos vulnerables afectados.

Aquellos municipios afectados por la onda de avenida por avería grave o rotura de presa en las primeras dos horas, elaborarán el presente protocolo de actuación.

## 1.	ZONAS DE INUNDACIÓN DETERMINADAS POR EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE ___________

### Descripción de la presa y el riesgo

#### Datos geográficos

| Ubicación: L'Alcora | Provincia: CASTELLON | Coordenadas UTM (etrs89) X: 741994,39 Y: 4434730,07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de la Ubicación: La cerrada de la presa se encuentra en el estrecho del Tosal del Morral, entre los términos municipales de Castellón de la Plana y L´Alcora, a unos 14 km al oeste de Castellón de la Plana, su embalse inunda terrenos de los municipios citados y de los de Sant Joan de Moró y Borriol. |  |
| Cuenca: 21:80 - Rambla de la Viuda |  |
| Ubicación Sala de Emergencias: Edificio de administración de la presa, en la margen izquierda de la coronación. Se accede por el mismo acceso a la presa. |  |
| Accesos: Pista asfaltada que comienza pasado el P.K. 7+000 de la carretera CV-16 de Castellón a L´Alcora a la izquierda de la misma en sentido L´Alcora. |
| Características hidráulicas del cauce aguas abajo: La presa de Mª Cristina está sobre la Rambla de la Viuda, afluente del río Mijares por la margen izquierda de éste; además, aguas arriba de la presa y sobre su afluente el río Lucena se encuentra el Embalse de Alcora. Un pequeño tramo de menos de un kilómetro de la Rambla de la Viuda a la salida del embalse se encuentran en una unidad de sierras y valles prelitorales. En el resto del recorrido de la Rambla de la Viuda hasta su desembocadura en el mar el cauce discurre por una llanura costera con presencia de vías de circulación que actúan como elementos de obstrucción, edificaciones, redes de transporte de energía hidráulica |

#### Datos administrativos

| Titular: CHJ | Organismo responsable: CHJ | Estatal / Autonómico: E |
| --- | --- | --- |
| Clasificación: A | (( | Aprobación PEP: 12/12/2014 | Implantado: |

#### Datos técnicos

| Capacidad (Hm3) 19,70 hm³ | Usos: Regulación de los caudales de la Rambla de la Viuda para el riego de las parcelas de la zona, gestionadas por la comunidad de regantes, y la laminación de avenidas. |
| --- | --- |
| Características constructivas: Presa de gravedad con planta en curva. Cota de coronación 138,22 m.s.n.m.; altura máxima sobre el cauce 38,00 m; altura máxima sobre cimientos 56,50 m; longitud de coronación 318 m. Aliviadero con vertedero de tres vanos, de 14,50 m de longitud de vertido el derecho, 14,55 m el central y 14,40 m el izquierdo. El umbral se sitúa a la cota 134,30. |

#### Riesgo

| Escenario: H2 | (( | Núm. alarmas acústicas: |
| --- | --- | --- |
| Embalses aguas arriba: Alcora | Embalses aguas abajo: No |
| Municipios afectados: | (( |
| Zona I: L'Alcora, Onda, Castelló de la Plana, Almassora, Vila-real | Zona II: Almassora, Vila-real, Burriana | Zona de Alerta: |  |
|  |  | No |

### Planos de ubicación y entorno. Extraer del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana

Ejemplo:

### Elementos vulnerables en el término municipal de ________

| Municipio | Zona | Problemática |
| --- | --- | --- |
| _______ | Zona I | Extraer del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana. Se pone aquí un ejemplo: Núcleo urbano (27) Casas de huerta (19,20) Instalación deportiva (25, 28) |

La información detallada se encuentra en las Tablas de afecciones del PEP, que se adjuntan en la página siguiente.

Hipótesis H3 Esto es un ejemplo. Las tablas deben extraerse del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana

Mapa de zonas inundables en el término municipal de ___________ determinadas en el Plan de Emergencia de Presa. Extraer del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana

Ejemplo:

Se adjunta el mapa de la zonificación territorial con las envolventes de la inundación elaborados en el PEP (ResumenPEP.pdf)

### Ubicación de las sirenas

INSERTAR MAPA

Esta información estará disponible cuando se realice la implantación por parte del titular y en caso de que se instale este sistema de aviso a la población.

### Plano de inundación primera media hora (Zona I). Puntos de encuentro. Vías de comunicación a evitar.

PLANOS TRÍPTICOS

Esta información estará disponible cuando se realice la implantación por parte del titular

## 2.	OPERATIVIDAD

### 2.1.	Planes de Emergencia de Presa

#### Definición de escenarios de emergencia

La definición de los escenarios de emergencia en los Planes de Emergencia de Presa (en adelante PEP) es la siguiente:

- Escenario 0. Escenario de control de la seguridad: las condiciones existentes y las previsiones, aconsejan una intensificación de la vigilancia y el control de la presa, no requiriéndose la puesta en práctica de medidas de intervención para la reducción del riesgo.

- Escenario 1: escenario de aplicación de medidas correctoras: se han producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalses, etc.), podrían ocasionar peligro de avería grave o de rotura de la presa, si bien la situación puede solventarse con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y los medios disponibles.

- Escenario 2. Escenario excepcional: existe peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que puede ser controlado mediante aplicación de las medidas y medios disponibles.

- Escenario 3. Escenario límite: la probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable que se produzca la onda de avenida generada por dicha rotura.

#### Ámbito territorial del PEP

Con objeto de poder efectuar una priorización de las actuaciones operativas, la zona potencialmente afectada por la inundación tras la rotura de una presa se subdivide en tres zonas:

- ZONA I: La potencialmente afectada por la onda de avenida en 30 minutos.

- ZONA II: La potencialmente afectada por la onda de avenida a partir de los 30 minutos de la rotura de la presa y hasta las dos primeras horas.

- ZONA DE ALERTA: la zona potencialmente afectada por la onda de avenida a partir de las dos primeras horas.

El municipio de ________ pertenece a la Zona _____

### 2.2.	Situaciones de preemergencia y emergencia a aplicar en el Protocolo de Actuación Municipal

Se establecen las situaciones contempladas por el Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana y los Planes de Actuación Municipales ante el riesgo de inundaciones:

- Preemergencia: fase que, por evolución desfavorable, puede dar lugar a una situación de emergencia. El objeto de esta situación es alertar a las autoridades y servicios implicados, así como informar a la población potencialmente afectada.

La preemergencia comienza o bien por la predicción de un fenómeno peligroso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología o bien por la declaración del escenario de emergencia 1 previsto en los Planes de Emergencia de Presas.

- Situación 0: tendrá esta calificación cuando los datos permitan prever la inminencia de inundaciones con peligro para las personas y bienes.

Esta situación comporta la activación de la Alerta Hidrológica, que se realiza cuando a través de los datos de la fase de Seguimiento de la preemergencia, se detecten lluvias muy fuertes o torrenciales y avenidas que hacen previsible la inundación, en una o varias cuencas, con peligro para personas y bienes

- Situación 1: situación en la que se han producido inundaciones en áreas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.

- Situación 2: situación en la que se han producido inundaciones que superan la capacidad de los medios y recursos locales o, aún sin producirse esta última circunstancia, los datos y previsiones permiten prever una extensión o agravamiento.

Serán también emergencias de Situación 1 o Situación 2 aquellas declaradas como escenario 2 ó 3 en un Plan de Emergencia de Presa / Balsa (en función de los daños potenciales).

### 2.3.	Correspondencia entre Escenarios del PEP y Situaciones de Emergencia en el Procedimiento Municipal

| ESCENARIO Plan Emergencia Presa | SITUACIÓN DE EMERGENCIA Plan Especial y Protocolo de Actuación Municipal | OPERATIVA MUNICIPAL Protocolo de Actuación Municipal |
| --- | --- | --- |
| Escenario 1: escenario de aplicación de medidas correctoras | Preemergencia | Mantener comunicación con el CCE Generalitat Actuaciones preventivas: actividades, carreteras Información a la población Alerta servicios municipales |
| Escenario 2. Escenario excepcional: existe peligro de rotura o avería grave | Situación 1 ó 2 (en función de los daños potenciales) | Constitución CECOPAL Alejamiento y/o evacuaciones preventivas Información a la población Actuaciones preventivas - Dispositivo Preventivo CCE Generalitat |
| Escenario 3. Escenario Límite: la probabilidad de rotura de la presa es elevada o ésta ya ha comenzado | Situación 1 ó 2 (en función de los daños potenciales) | CECOPAL constituido Alejamiento y/o evacuaciones Carreteras Asistencia a evacuados |

### 2.4.	Actuaciones municipales

#### Escenario 1: preemergencia

Notificación y declaración de situación de emergencia

Desde el CCE Generalitat se trasladará la declaración de Escenario 1 al municipio según los modelos disponibles, y se comprobará la recepción de la alerta vía telefónica.

Recibida la notificación desde el CCE Generalitat, el Director del Protocolo de Actuación declarará la preemergencia por incidente en Presa.

##### Actuaciones municipales en Escenario 1

| Director del Protocolo de Actuación | Declarar la situación de preemergencia. Determinar las actuaciones preventivas que se requieran. Prohibición de actividades en las zonas potencialmente inundables o en las proximidades de éstas. Determinar la información a transmitir a la población. |
| --- | --- |
| Centro de Comunicaciones | Canalizar las comunicaciones con el CCE Generalitat a través del tf. 112. Alertar a los miembros del CECOPAL |
| Gabinete de información | Avisos a la población con carácter previo e información a la población sobre el estado de situación. |
| U.B. de Seguridad | Trasladar información a la población con sistemas de megafonía si así lo decide el Director del Protocolo de Actuación. |
| Otras U.B. | Permanecer en alerta para una rápida movilización. Actuaciones preventivas: preparación para un agravamiento de la situación. |

#### Escenario 2: situación 1 ó 2 (en función de los daños potenciales)

Notificación y declaración de situación de emergencia

Desde el CCE Generalitat se trasladará la declaración de Escenario 2 al municipio según los modelos disponibles, y se comprobará la recepción de la alerta vía telefónica.

El Director del Protocolo de Actuación declarará la situación de emergencia 1 ó 2 (en función de los daños potenciales) y constituirá el CECOPAL, que asegurará que se adoptan las medidas de protección a la población.

##### Actuaciones municipales en Escenario 2

| Director del Protocolo de Actuación | Declara la situación de emergencia 1 ó 2 (en función de los daños potenciales). Constitución del CECOPAL. Prohibición de actividades en las zonas potencialmente inundables o en las proximidades de éstas. Coordinación de los recursos locales para la adopción de las medidas de protección a la población, en especial el alejamiento y la evacuación. Establecer los trabajos prioritarios. Solicitar la intervención de recursos externos. Determinar la información a la población. Determinar, junto con el Director del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, la necesidad de efectuar una evacuación preventiva de la población potencialmente afectada por la onda de avenida en caso de rotura. |
| --- | --- |
| Gabinete de Información | Información a la población sobre el estado de situación de la emergencia. |
| Comité Asesor | Asesorar al Director del Protocolo de Actuación en la determinación de actuaciones. Dirigir la actuación de las distintas Unidades Básicas. |
| Centro de Comunicaciones | Recibe y transmite información de la situación al Director y al CCE Generalitat. Los Ayuntamientos deberán canalizar sus informaciones y solicitudes de recursos al CCE Generalitat a través del teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana o a través de la Red de Radio COMDES. Labores de seguimiento. |
| U.B. de Seguridad | Control de accesos en las zonas potencialmente afectadas. Difusión de avisos a la población. Alejamiento preventivo de la población de las zonas donde el peligro es inminente. Coordinar la evacuación si ésta se produce. |
| U.B. de Apoyo Logístico | Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de los cauces o apertura de vías alternativas de desagües. Revisión y limpieza de obstáculos. Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos que eviten o dificulten el paso de las aguas. Control del curso de las aguas en zonas inundadas Transporte de evacuados. Trasladar órdenes de trabajo a las brigadas de obras. |
| U.B. de Intervención | Colaborar en la evacuación preventiva si se produce. |
| U.B. de Albergue y asistencia | Gestión de los Centros de recepción de evacuados. Albergue y asistencia de evacuados. Asistencia a grupos críticos de población. |
| U.B. Sanitaria | Asistencia sanitaria. |
| Voluntariado | El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director del Protocolo de Actuación, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico y en la de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de Evacuados para colaborar en labores de avituallamiento. |
| Integración de recursos externos | El Director del Plan Especial puede ordenar la constitución de un Dispositivo Preventivo integrado por los recursos de las Unidades Básicas movilizadas a priori en previsión de que los posibles daños que pueden ocasionarse por la rotura de la Presa. En caso de materializarse la emergencia, los recursos adscritos al Dispositivo Preventivo antes citado se integrarán en las correspondientes Unidades Básicas coordinadas a través del CECOPAL o, en caso de constituirse, el PMA. |

#### Escenario 3: situación de emergencia 1 ó 2 (en función de los daños potenciales)

Notificación y declaración de situación de emergencia

El Director del Plan de Emergencia de Presa notificará al CCE Generalitat la declaración de escenario 3.

Desde el CCE Generalitat se trasladará la declaración de Escenario 3 al municipio según los modelos disponibles y comprobará la recepción de la alerta vía telefónica.

El Director del Protocolo de Actuación declarará la situación de emergencia 1 ó 2 y constituirá el CECOPAL, que asegurará que se adoptan las medidas de protección a la población.

##### Actuaciones municipales en Escenario 3

| Director del Protocolo de Actuación | Declarar la situación de emergencia 1 ó 2 (en función de los daños potenciales). Asegurar la evacuación de la población de la zona inundable. Determinar la información a la población. Determinar el corte de carreteras y caminos locales afectados. Prohibición de actividades en las zonas potencialmente inundables o en las proximidades de éstas. Establecer los trabajos prioritarios. Solicitar la intervención de recursos externos. Canalizar la información al CCE a través del Centro de Comunicaciones. Coordinar la actuación de los recursos y servicios movilizados desde el CCE Provincial para hacer frente a la emergencia en su término municipal. |
| --- | --- |
| Gabinete de Información | Información a la población sobre el estado de situación de la emergencia. |
| Comité Asesor | Asesorar al Director del Protocolo de Actuación en la determinación de actuaciones. Dirigir la actuación de las distintas Unidades Básicas. |
| Centro de Comunicaciones | Recibe y transmite información de la situación al Director y al CCE. Canalizar sus informaciones y solicitudes de recursos al CCE a través del teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana o Red de Radio COMDES. |
| U.B. de Seguridad | Coordinar la evacuación. Difusión de avisos a la población. Control de accesos en las zonas potencialmente afectadas. Alejamiento preventivo de la población de las zonas donde el peligro es inminente. Guardia Civil realizará cortes de tráfico en los viales locales y en las en las carreteras interurbanas (especialmente en los puentes o en los cruces de los cauces) cuando éstas puedan resultar afectadas por la onda de avenida. |
| U.B. de Apoyo Logístico | Revisión y limpieza de obstáculos. Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos que eviten o dificulten el paso de las aguas. Control del curso de las aguas en zonas inundadas. Transporte de evacuados. Coordinación del abastecimiento a la población afectada. Supervisión de la distribución de provisiones, medicamentos y ayudas externas. Trasladar órdenes de trabajo a las brigadas de obras. Restablecimiento de vías de comunicación. Otros trabajos necesarios para minimizar los efectos de la inundación. Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados para hacer frente a la situación de emergencia. |
| U.B. de Intervención | Colabora en la evacuación si se da la orden. Colabora en el rescate y salvamento de las personas. Minimizar en lo posible las causas y efectos de las inundaciones en personas y bienes. |
| U.B. de Albergue y Asistencia | Gestión de los Centros de recepción de evacuados. Albergue y asistencia de evacuados. Asistencia a grupos críticos de población. |
| U.B. Sanitaria | Asistencia sanitaria. En caso de rotura de la presa, efectuar pruebas para el control de epidemias e intoxicaciones. Control de alimentos y bebida. |
| Voluntariado | El personal voluntario se integrará en la Unidad Básica que designe el Director del Protocolo de Actuación, fundamentalmente en la de Apoyo Logístico y en la de Albergue y Asistencia en los Centros de Recepción de Evacuados para colaborar en labores de avituallamiento. |
| Integración de recursos externos | En caso de materializarse la emergencia, los recursos adscritos al Dispositivo Preventivo antes citado se integrarán en las correspondientes Unidades Básicas coordinadas a través del CECOPAL o, en caso de constituirse, el PMA. |

### 2.5.	Sistemas de aviso a la población

#### Escenarios 1 y 2:

El CCE Generalitat trasladará la alerta al municipio. Una vez recibida la alarma, el Centro de Comunicaciones Municipal informará al Director del Protocolo de Actuación, quien declarará la situación de emergencia correspondiente y ordenará las actuaciones prioritarias en cuanto a avisos a la población y posibles evacuaciones.

#### Escenario 3:

Recepción de la alarma en el Centro de Comunicaciones municipal:

El CCE Generalitat  trasladará la alerta al municipio al municipio según los modelos disponibles y comprobará la recepción de la alerta vía telefónica. En su caso, el Director del PEP activará el sistema de avisos a la población instalado para la presa/balsa.

Una vez recibida la alarma, el Centro de Comunicaciones:

- Informará al Director del Protocolo de Actuación, quien declarará la situación de emergencia correspondiente y ordenará las actuaciones prioritarias en cuanto a avisos a la población y posibles evacuaciones.

- Para poder realizar avisos a la población el municipio de _______ cuenta con las siguientes infraestructuras:

    - Falta determinar por el ayuntamiento

Se transmitirá información a la población a través de las alarmas activadas por el Director del Plan de Emergencia de Presa y a través de bando y/o toque de campanas.

La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y hay que evitar en todo momento las informaciones contradictorias que puedan provocar reacciones negativas.

Se dará información sobre:

- Situación real de la emergencia en cada momento.

- Medidas de protección.

- Previsiones sobre la evolución.

- En caso de evacuación, informar sobre cómo se va a efectuar, lugar de reunión y recomendaciones a seguir.

### 2.6.	Medidas de protección a la población. Evacuación y albergue

Zonas a evacuar:

- Viviendas aisladas: ¿cuáles y cuántas?

- Núcleo urbano: determinar qué zona hay que evacuar.

El punto de encuentro para evacuados será indicar______________

El centro de albergue será indicar______________.

### 2.7.	Vías de comunicación afectadas

Las carreteras y caminos locales afectados son:

Indicar listado de caminos, carreteras y puentes que hay que cortar.

### 2.8.	Vuelta a la normalidad

Es la fase consecutiva a la de emergencia, que se prolonga hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas afectadas por la inundación.

Durante esta fase se realizarán las primeras tareas de rehabilitación en dichas zonas, consistentes fundamentalmente en la inspección del estado de edificios, la limpieza de viviendas y vías urbanas, la reparación de los daños más relevantes y la rehabilitación de los servicios básicos municipales (agua, electricidad, gas, teléfono, etc.).

## 3.	IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD

### 3.1.	Implantación

#### Verificación de la infraestructura

Se controlará la idoneidad de la red de transmisiones y la comunicación entre servicios, los medios necesarios para el CECOPAL y Gabinete de Información y los sistemas de avisos a la población.

#### Formación del personal implicado

Se remitirá copia del Plan a todos los miembros del CECOPAL y se difundirá a los componentes de las Unidades Básicas. Se realizarán cursos de formación para todos los servicios intervinientes, además de ejercicios y simulacros. Se proporcionará información preventiva a la población sobre el Plan y el riesgo.

Para la implantación de este Protocolo de Actuación se realizarán las siguientes tareas:

- Distribución de copias controladas del Protocolo de Actuación.

- Realización de programas de formación:

- A los cargos municipales implicados.

- A los integrantes de las Unidades Básicas.

#### Información a la población

El órgano responsable del Plan de Emergencia de presa elaborará trípticos o carteles explicativos para facilitar a los municipios la difusión de la información a la población afectada. Los trípticos contendrán información sobre:

Población de la  Zona I:

- Sistema de avisos acústicos

- Rutas de evacuación

- Puntos de encuentro

- Pautas de actuación

- Zona afectada por la inundación

Población de las Zonas II y de Alerta:

- Pautas de actuación

- Medidas de autoprotección personal

- Zona afectada por la inundación

El municipio de __________ se encuentra en la Zona _______

### 3.2.	Mantenimiento de la operatividad

El Protocolo de Actuación será revisado anualmente mediante la realización como mínimo, de un simulacro o bien de una reunión de todo el personal y servicios municipales que tengan implicación con la finalidad de revisar las cuestiones referidas a la operatividad.